## Slide 1: Title Lorem Ipsum
Sit Dolor Amet
امیرحسین دارائی
اساتید: خانم دکتر قاسمی
خانم مهندس تابان‌فر
تیر 1401
طراحی نرم‌افزار و رابط کاربری برای داده‌گیری، نمایش و پردازش زمان‌مستقیم سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام دوکانالة پیشانی و مقایسة آماری ویژگی‌های استخراج شده از سیگنال‌های ثبت شده حین خواب
به نام خدا

## Slide 2
1/30
شکل 3: باغ کوالا کوراندا، کوراندا، استرالیا (آدرس)
مقدمه
اهمیت خواب
شکل 1
شکل 2
شکل 3
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
Notes: خواب فرایندی حیاتی برای حفظ سلامت روانی، تکامل ذهنی و رشد جسمی است که به‌صورت دوره‌ای در بیشتر موجودات زنده اتفاق می‌افتد. از دیدگاه تکاملی، خواب یک فرایند پرخطر است، زیرا همان‌طور که مغز از دنیای بیرون جدا می‌شود، آسیب‌پذیری در برابر شکارچیان و خطرات بیرونی نیز افزایش می‌یابد. بااین‌وجود انسان‌ها حدود یک‌سوم زندگی خود را در خواب می‌گذرانند.

## Slide 3
مقدمه
فعالیت مغزی در حین خواب
مراحل خواب
شکل 1
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
شکل 2
N1
N2
N3
REM
بیداری
2/30
Notes: این اتفاق‌نظر وجود دارد که خواب نه‌تنها برای تجدید قوای بدن انسان لازم است، بلکه نقش حیاتی در حفظ توانایی‌های ذهنی وی نیز دارد. همان‌طور که انسان به خواب می‌رود، نحوه تعامل شبکه‌های مختلف در مغز او به طرز چشمگیری تغییر می‌کند. این فعالیت ناشی از تعامل الکتریکی و شیمیایی شبکه‌های مختلف مغزی است و به طور چشمگیری در طول خواب تغییر می‌کند. انعکاس این فعالیت‌های الکتریکی را می‌توان توسط روش‌های تصویربرداری عصبی از جمله الکتروانسفالوگرافی ثبت کرد.
بررسی داده‌های الکتروانسفالوگرام نشان می‌دهد که خواب فرآیندی دوره‌ای است که به دو مرحله کلی تقسیم می‌شود: حرکت سریع چشم (خواب REM) و حرکت غیر سریع چشم (خواب غیر REM) که شامل 4 مرحله (N1، N2، N3 و N4) می‌باشد

## Slide 4
پلی‌سومنوگرافی و مرحله‌بندی خواب
شکل 1- بیمار در بیمارستان / آزمایشگاه
شکل 2 – دستگاه پلی‌سونوگرام
مقدمه
3/30
[1] RazerM, English: Hypnogram of sleep between midnight and 6.30 am. 2011. (Link)
شکل 3 – سیگنال‌های حیاتی حین خواب
شکل 4 – هیپنوگرام خواب [1]
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
Notes: عدم بهره‌مندی کامل از هر یک از این مراحل سبب آسیب‌های روحی، فکری و جسمی مانند افسردگی، اختلالات وسواس فکری-عملی و بی‌خوابی می‌شود. به همین دلیل اندازه‌گیری کمی خواب و تحلیل توالی و طول هر مرحله از خواب نقش مهمی در پیشگیری، تشخیص و درمان این اختلالات دارد. بدین منظور پزشکان و محققین سیگنال‌های حیاتی بیمار را توسط پلی‌سومنوگرافی حین خواب در آزمایشگاه ثبت می‌کنند. سپس متخصصین خواب، طول و توالی دوره‌های متخلف خواب را در آن مشخص می‌کنند و پزشک بر پایه آن فرایند تشخیص و درمان را انجام می‌دهد. بررسی عینی این سیگنال‌ها مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی فرایندی طولانی و زمان بر است.

## Slide 5
اهداف و ضرورت پژوهش
محدودیت سیستم‌های کنونی مطالعه‌ی خواب
عدم انطباق‌پذیری افراد جهت خواب در محیط‌های جدید خارج از خانه
پذیرش بیمار کم بدلیل امکانات محدود بیمارستان‌ها و پیچیدگی سیستم‌های ثبت
تفسیر برخط و خودکار فرآیند خواب
اهداف پژوهش
ایجاد بستری مناسب و ارزان‌قیمت برای محققین و پزشکان حوزه خواب
طراحی رابط گرافیکی به‌منظور ثبت، نمایش و تفسیر برخط دادگان الکتروانسفالوگرام
تعیین مناسب‌ترین ویژگی‌های سیگنال ‌EEG برای مرحله‌بندی خواب
معرفی چهارچوبی استاندارد جهت مداخلات نوری/صوتی/لرزشی درحین خواب
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
4/30
Notes: هدف از این مطالعه در بخش اول طراحی یک رابط گرافیکی به‌منظور ثبت داده‌های هدبند الکتروانسفالوگرام زی‌مکس به‌صورت زمان مستقیم از سرور و تقسیم‌بندی آن به پنجره‌های 30 ثانیه‌ای مطابق استانداردهای سازمان بین‌المللی خواب است. بدین صورت می‌توان این داده‌ها را از طریق یک رابط کاربری در دسترس محققین قرارداد. سپس محققین می‌توانند الگوریتم‌های پردازشی خود را به‌صورت زمان مستقیم بر روی این سیگنال اعمال کنند. همچنین امکان مداخله فیزیکی نیز توسط رابط کاربری تولید شده وجود خواهد داشت. محققین می‌توانند محرک‌هایی مانند نور، صوت و لرزه را توسط نرم‌افزار بر روی هدبند اجرا کنند. این محرک‌ها همراه با سیگنال الکتروانسفالوگرام ثبت می‌شوند و امکان مطالعه اثر آن‌ها بر روی فعالیت مغزی و مراحل خواب وجود خواهد داشت. در بخش دوم، ویژگی‌های آماری سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام ثبت‌شده توسط این نرم‌افزار به‌صورت آماری با هم مقایسه شده و تمایزپذیری هر ویژگی حین مراحل مختلف خواب مورد برسی قرار خواهد گرفت.

## Slide 6
راهنمای جدول | 
EEG | 
ژیروسکوپ | 
فتوپلتیسموگرافی | 
دماسنج | 
میکروفون | 
ژیروسکوپ | 
SpO2 | 
مروری بر ادبیات گذشته
مروری بر نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای ثبت سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام
متن‌باز | مشخصات و ویژگی‌ها | سنسورها | نام دستگاه
❌ | 5 کانال EEG خشک هدایت استخوان: تحریک صوتی |  | درییم
❌ | 5 سنسور EEG پلیمر نیمه خشک |  | اموتیو – اینسایت
❌ | 14 کانال EEG خشک |  | اموتیو - اپوک
❌ | 2 کانالEEG خشک (Fp1 – Fp2) |  | آی‌بند+
✅ | 4 کانالEEG خشک (– AF7 AF8 –TP9 – TP10) |  | میوز5
✅ | 2 کانالEEG تر (AF7 – AF8) |  | زی‌مکس
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
*
5/30
Notes: ثبت داده‌های EEG یک فعالیت وقت‌گیر است که به اهداف روشن و برنامه‌ریزی مناسب برای به‌دست‌آوردن سیگنال‌های EEG موردنظر نیاز دارد. در بازار، سازندگان مختلف دستگاه‌های EEG مختلفی را به همراه نرم‌افزار ثبت داده با ویژگی‌های متفاوتی غیر از ثبت و ضبط داده‌ها ارائه می‌کنند. این دستگاه‌ها بازه گسترده‌ای را از دستگاه‌هایی با چگالی الکترودهای کم تا چگالی الکترودهای بالا، الکترودهای خشک و الکترودهای مبتنی بر ژل، تقویت‌کننده‌های سیمی و بی‌سیم شامل می‌شوند. در این بخش، فهرستی از یازده دستگاه EEG موجود و نرم‌افزارهای ثبت آن‌ها با جزئیات مختصر و ویژگی‌های متمایز ارائه شده است.

## Slide 7
مروری بر ادبیات گذشته
مروری بر پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه‌ی طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب
نتیجه | مراحل | نویسندگان
دقت 81% با 14 ویژگی و 74% با 4 ویژگی. بهترین ویژگی نسبت توان سیگنال EEG در باند فرکانسی بتا به آلفا است. دقت مرحله‌بندی خواب موج آهسته (N3 و N4)، خواب REM، N2 و N1 به‌ترتیب برابر 92%، 86%، 74%، 61% است. به گفته آنان هیچ ویژگی‌ای به‌تنهایی قادر به طبقه‌بندی تمام مراحل خواب نیست | پردازش سیگنال PSG از 20 شرکت‌کننده و استخراج 74 ویژگی متفاوت از آن‌ها. برسی آماری ویژگی ها و انتخاب 14 ویژگی برتر. | کراکوفسکا و همکاران
دقت کلی 81% با 32 ویژگی. بیشترین دقت برای مرحله REM برابر 97% بدست آمد. دقت تمام مراحل بجز مرحله N1 بالای 70% و دقت مرحله N1 برابر 40 درصد بدست آمد. | استخراج 102 ویژگی از سیگنال‌های EEG، EOG و EMG از 15 شرکت‌کننده. استفاده از روش کاهش بعد تست-t برای انتخاب 32 ویژگی برتر. استفاده از الگوریتم مرحله‌بند SVM. | لجنف و همکاران
ترکیب معیارهای طیفی و غیرخطی در مقایسه با معیارهای طیفی به‌تنهایی، تمایز کلی بهتری را در شناسایی مراحل خواب به همراه دارد. آنتروپی طیفی، بزرگ‌ترین توان لیاپانوف، آنتروپی جای‌گشت، بعد همبستگی و لبه طیفی بیشترین تاثیر را در مرحله‌بندی خودکار خواب دارند. | استخراج ویژگی‌های طیفی و غیرخطی از سیگنال‌های EEG. | فل و همکاران
بر اساس نتایج این مطالعه الگوریتم جنگل تصادفی با 76/20 درصد بیشترین دقت را در طبقه‌بندی دارد. همچنین پس از آن، الگوریتم‌های SVM بادقت 61/75 درصد وKNN با دقت 69/46 درصد مراحل خواب را طبقه‌بندی کردند. | استخراج ویژگی از سیگنال‌های EEG، PPG و شتاب‌سنج هدبند درییم و استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، SVM و KNN برای طبقه‌بندی مراحل خواب. | بکیان و مرادی
دقت امتیازدهی مجموعه‌‌ی آزمون با استفاده از تمام داده‌های موجود 77 درصد بود و پس از حذف دوره‌های حاوی آرتیفکت، به 80/7 درصد افزایش یافت. بالاترین دقت امتیازدهی برای مرحله N3 بدست آمد.N1 با دقت امتیازدهی زیر 50 درصد و دوره‌های بسیار کمتر در مقایسه با مراحل دیگر، سخت‌ترین مرحله برای طبقه‌بندی بود. | استخراج ویژگی از دادگان PSG 38 شرکت‌کننده و استفاده از طبقه‌بند درخت تصمیم. | کریستین گانارسدوتیر و دکتر سرما
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
6/30

## Slide 8
مروری بر ادبیات گذشته
مروری بر پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه‌ی طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب
نتیجه | مراحل | نویسندگان
روش پیشنهادی قادر است مراحل خواب را با دقت 88/7 درصد، با حساسیت و ویژگی به ترتیب 89/16 و 87/13 درصد شناسایی کند. | استخراج ویژگی از دادگان EEG با یک بانک فیلتر موجک و استفاده از طبقه‌بند مدل SVM و مدل مخلوط گاوسی با استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر طیف مرتبه بالا. | آچاریا و همکاران
RUSBoost به عنوان بهترین مدل طبقه‌بند در همه موارد بجز طبقه‌بند 5 کلاسه ظاهر می شود. روش پیشنهادی او در طبقه بندی ۳، ۴ و ۵ کلاسه به ترتیب دارای دقت ۹۴/۲۴، ۹۲/۶۶ و ۸۳/۴۹ درصد است | تجزیه سیگنال EEG با استفاده از تجزیه حالت تجربی گروهی و استخراج چندین ویژگی آماری از آن‌ها. سپس طبقه‌بندی دادگان توسط کم‌نمونه‌بردار تصادفی تقویتی (RUSBoost )، KNN و ANN. | حسن و همکاران
به دقت کلی 86 درصد در طبقه‌بند 5 کلاسه. | استخراج ویژگی‌های مبتنی بر زمان – فرکانس از دادگان EEG 20 شرکت‌کننده. | زو و همکاران
دقت کلی و میانگین امتیاز F1 به ترتیب 78 و 84 درصد بدست‌ آمد. | استخراج ویژگی و پردازش تصاویر زمان-فرکانس دادگان EEG خواب. سپس استفاده از طبقه‌بند SVM | باجاج و همکاران
دقت کلی 76/7 درصد برای طبقه‌بندی 5 مرحله خواب بدست آمد. همچنین عملکرد روش استخراج ویژگی پیشنهادی تفکیک پذیری بهتری نسبت به روش استخراج ویژگیPSD معمولی دارد. | از استخراج ویژگی های طیفی سیگنال‌های EEG از دو الکترود پیشانی (Fp1 و Fp2) با استفاده از تبدیل فوریه سریع کوتاه مدت و دانش امتیازدهی دستی استفاده کردند. سپس برای طبقه‌بندی خواب از مدل SVM استفاده شد. | هوانگ و همکاران
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
7/30

## Slide 9
مروری بر ادبیات گذشته
مروری بر پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه‌ی طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب
نتیجه | مراحل | نویسندگان
عملکرد کلی این طبقه بند با 6 مرحله خواب 71/1 درصد حساسیت های طبقهبندی Wake، REM، N1، N2، N3 وN4 به ترتیب برابر 95/6، 84/9، 98/5، 61/8، 94/3 و 87/4 درصد است. حتی حساسیت مرحله N1 برابر 98/5 درصد بود، که دشوارترین مرحله خواب برای شناسایی خودکار است. | ارائه طبقه‌بند مرحله خواب و تشخیص ایپاک آپنه انسدادی خواب را از طریق ECG تک کاناله. | ییلماز و همکاران
روش پیشنهادی آنان قادر به طبقه‌بندی 93/8 درصد از 5 مرحله خواب از یک کانالEEG بود. علاوه بر این مشخص شد که آنتروپی چند مقیاسی توانسته است عملکرد تمایز مراحل خواب N1 را بهبود بخشد، که چالش برانگیزترین بخش برای کارهای طبقه‌بندی خودکار مراحل خواب بوده است. | استفاده از یک SVM چند کلاسه برای طبقهبندی ویژگی های مشتق شده از EEG با استفاده از ویژگی های آنتروپی ‌فازی ‌چند مقیاسی و آنتروپی جایگشت چند مقیاسی. | ناکامورا و همکاران
مشخص شد که ترکیب این اندازه‌گیری‌ها نتایج بهتری نسبت به مطالعات قبلی ایجاد می‌کند. | استفاده از از انواع اندازه‌گیری‌های طیفی و غیر خطی از سیگنال‌های EEG برای تشخیص مراحل خواب. | فل و همکاران
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
8/30

## Slide 10
پیاده‌سازی نرم‌افزار
پای‌کیوتی و طراح کیوتی
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
معرفی قابلیت‌های اصلی نرم‌افزار
دریافت سیگنال‌های حیاتی از دستگاه و نمایش آن‌ها به‌صورت برخط
ذخیره داده‌های دریافتی به‌صورت کم‌حجم و قابل بازیابی
ارسال دستور شروع محرک صوتی، نوری یا لرزشی به دستگاه و تنظیم شدت و فرکانس محرک
ذخیره‌سازی زمان محرک‌های ارسالی هم‌زمان با داده‌های دریافتی
پردازش برخط داده‌های الکتروانسفالوگرام
اجرای الگوریتم‌های مختلف به‌منظور طبقه‌بندی و تفسیر داده‌های دریافتی
رسم نمودار طیف‌نگار به‌صورت برخط
رسم چگالی طیفی بسامدهای سیگنال مغزی دریافتی به‌صورت برخط
9/30
Notes: پای‌کیوت یک کتابخانه پایتون است که به کیوت متصل است. کیوت مجموعه‌ای از کتابخانه‌های سی‌پلاس پلاس و ابزارهای توسعه است که شامل توابع مستقل از نوع سیستم‌عامل برای پیاده‌سازی رابط کاربری گرافیکی، شبکه، ریسمان اجرایی، پایگاه‌های داده اس‌کیوال است.

## Slide 11
پیاده‌سازی نرم‌افزار
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
بخش‌های مختلف نرم‎افزار
ساختار دادگان ثبت‌ شده
اجرای الگوریتم‌های مختلف به‌منظور طبقه‌بندی و تفسیر داده‌های دریافتی
شکل 1- رابط کاربری نرم‌افزار
10/30

## Slide 12
دادگان تجربی
مشخصات هدبند الکتروانسفالوگرام زی‌مکس
الکترودهای هیدروژل جامد یکبار مصرف
ارتباط با کامپیوتر توسط بلوتوث و شبکه TCP/IP
پایگاه داده‌ی ثبت‌شده
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
هدبند
پایگاه داده‌ی پژوهش | 
8 | تعداد نفرات
61 شب | تعداد شب ها
شکل 2 - سیگنال الکترواسنفالوگرام ثبت شده
شکل 1 – هدبند زی‌مکس
شکل 3 – مراحل ثبت دادگان خواب از دریافت تا رسم طیف‌نگار
11/30

## Slide 13
طراحی تکلیف و دادگان تجربی
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
مرحله بندی دادگان توسط متخصص خواب
-1: Noise
0: Wake
1: N1
2: N2
3: N3
4: REM
شکل 1- طیف‌نگار و هیپنوگرام دادگان ثبت‌شده از یک شرکت‌کننده
12/30
Notes: مرحله‌بندی بصری داده‌های خواب قبل از تجزیه‌وتحلیل آماری توسط یک کارشناس خواب بالینی باتجربه با استفاده از دستورالعمل‌های معاصر آکادمی پزشکی خواب آمریکا (AASM) [61] در بیمارستان دانشگاه رادبود هلند انجام شد و سپس نتایج آن با دادگان خواب (مطابق شکل ‏4 – 2) همگام‌سازی شد.
در فرایند مرحله‌بندی بصری خواب، هر ۳۰ ثانیه از دادگان خواب باتوجه‌ به ویژگی‌ها و محتویات فرکانسی آن به یکی از طبقات خواب منصوب می‌شود. این طبقات به‌صورت عددی از -2 تا 4 نمایش داده می‌شوند که به ترتیب بیانگر طبقه‌بندی‌نشده (-2)، نویز/حرکت (-1)، بیداری (0)، N1 (1)، N2 (2)، N3(3) و REM (4) است.

## Slide 14
روش پیش‌پردازش
اعمال فیلتر روی سیگنال
فیلتر پاسخ ضربه محدود FIR
فاز صفر، علی و میان‌گذر بین 0/5 تا 45 هرتز
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
13/30
Notes: یک فیلتر FIR، همان‌طور که از نامش پیداست، یک پاسخ ضربه‌ای برای مدت‌زمان محدودی دارد، پس از آن خروجی به صفر می‌رسد و تاخیر‌های مساوی در تمام فرکانس‌ها ایجاد می‌کند (که به‌عنوان پاسخ فاز خطی نیز شناخته می‌شود).

## Slide 15
روش پیش‌پردازش
دوره‌بندی زمانی سیگنال
30 ثانیه
حذف ایپاک‌های بد
-1: Noise
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
14/30
Notes: کتابچه راهنمای آکادمی پزشکی خواب آمریکا همچنین امتیازدهی به خواب را در دوره‌های متوالی 30 ثانیه‌ای توصیه می‌کند. این مدت‌زمان برای امتیازدهی دستی مقرون‌به‌صرفه است و به طور کاملاً دقیق، دوره زمانی و ساختار کلان خواب معمولی را بدون خطر همپوشانی بیش از حد مرحله خواب منعکس می‌کند [61].
به این منظور تابعی نوشته شد که سیگنال خواب ثبت‌شده، فرکانس نمونه‌برداری و طول ایپاک به واحد ثانیه را به صورت ورودی دریافت کند و آن را به ماتریسی تبدیل کند که هر سطر بیان‌گر یک ایپاک می‌باشد. برای مثال یک ساعت داده خواب که به‌صورت یک ماتریس ۱ در 921600 درایه‌ای بود را به ماتریسی 120 در 7680 تبدیل می‌کند. این بدان معنی است که یک ساعت خواب دارای ۱۲۰ ایپاک ۳۰ ثانیه بوده و هر ایپاک دارای 7680 نمونه داده الکتروانسفالوگرام است.

## Slide 16
روش پیش‌پردازش
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
افزایش دادگان
15/30
Notes: هر کدام از مراحل مختلف خواب دارای مدت زمان متفاوتی است که باعث به‌وجود آمدن چالشی در طبقه‌بندی خودکار خواب می‌شود. شکل ‏4 – 7 نمونه‌ای از توزیع مراحل خواب در سه جلسه ثبت مختلف را نشان می‌دهد. عدم تعادل توزیع برچسب‌ها یک مشکل رایج هنگام کار با داده‌های واقعی است و زمانی رخ می‌دهد که نمونه‌هایی از یک کلاس یا چندین کلاس بیش از حد در یک مجموعه داده حضور داشته باشند.
تصور کنید برچسب ایپاک‌های به‌دست آمده از دادگان ثبت شامل بیش از ۸۰ درصد طبقه N2 است. در این مورد می‌توان با پیش‌بینی برچسب اکثریت (طبقه N2 خواب) برای همه نمونه‌ها، بدون کمک الگوریتم یادگیری ماشین نظارت شده، به دقت بیش از ۸۰ درصدی در مجموعه داده‌های آزمایشی دست یافت. بنابراین آموزش مدلی بر روی چنین مجموعه داده‌ای که تقریباً ۸۰ درصد دقت آزمون را به دست می‌آورد به این معنی است که مدل هیچ چیز مفیدی از ویژگی‌های ارائه‌شده در این مجموعه‌داده نیاموخته است.

## Slide 17
روش پیش‌پردازش
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
افزایش دادگان
16/30
Notes: وجود این مشکل باعث شد تا از روش‌های افزایش دادگان برای تولید داده‌های خواب جدید برای ایپاک‌هایی با برچسب کم تکرار استفاده شود. روش‌های متفاوتی برای افزایش دادگان وجود دارد. یکی از این روش‌ها که برای دادگان الکتروانسفالوگرام خواب مناسب است روش برش و جابه‌جایی است. این روش با تقسیم سیگنال به قسمت‌های جدا از هم و جا‌به‌جایی این قسمت‌ها سیگنال جدیدی با برچسبی مشابه برچسب اولیه ایجاد می‌کند. به این ترتیب تمام جایگشت‌های موجود و معکوس آن‌ها (از انتها به ابتدا) نیز قابل استفاده هستند. در این روش ابتدا سیگنال الکتروانسفالوگرام هر ایپاک به دو قسمت مساوی تقسیم می‌شود. سپس ترتیب قسمت دوم و اول جابه‌جا شده و سیگنال جدیدی تولید می‌شود. همچنین با معکوس کردن سیگنال اولیه یا قسمت‌های بریده شده از انتها به ابتدا و تولید جایگشت‌های موجود، ایپاک‌های جدیدی حاوی سیگنال‌های الکتروانسفالوگرام جدید با برچسب مورد نیاز تولید می‌شود. شکل ‏4 – 10 نشان دهنده تعدادی از رویکردهای مختلف افزایش داده است. سیگنال موجود در جعبه بالا سمت چپ سیگنال ایپاک الکتروانسفالوگرام اولیه است و سیگنال‌های دیگر از روی آن با روش برش و جابه‌جایی تولید شده اند.
Data Augmentation

## Slide 18
نتایج پیش‌پردازش
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
افزایش دادگان
شکل 1- توزیع مراحل خواب در دو جلسه ثبت
قبل (قرمز) و بعد (بنفش) از افزایش دادگان
شکل 2- طیف‌نگار یک جلسه ثبت بعد از افزایش دادگان
شکل 3- توزیع مراحل خواب در مجموع همه ثبت‌ها بعد از افزایش دادگان
شکل 4- توزیع مراحل خواب در مجموع همه ثبت‌ها بعد از افزایش دادگان
17/30

## Slide 19
مراحل ‌پردازش
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
استخراج ویژگی
بررسی برخی خصوصیات آماری ویژگی‌های به‌دست‌آمده
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس ANOVA
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری خی2
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان (SVM)
شکل 1- بلوک دیاگرام مراحل طبقه‌بندی خواب بخش قرمز رنگ نشان‌دهنده مراحل پردازش است.
18/30

## Slide 20
گروه | نام ویژگی | مخفف |  |  | گروه | نام ویژگی | مخفف | نام ویژگی | مخفف
حوزه فرکانس | میانگین | Mean_psd | آلفا | Alpha | حوزه زمان | میانگین | Mean | کشیدگی | Skew
 | میانه | Median_psd | بتا | Beta |  | میانه | Median | نرخ عبور از صفر | Nzc
 | واریانس | Var_psd | گاما | Gamma |  | واریانس | Var | فعالیت هجورت | Hact
 | انحراف معیار | Std_psd | سیگما | Sigma |  | انحراف معیار | Std | پیچیدگی هجورت | Hcomp
 | دامنه بین چالگی | Iqr_psd | ۳۶ نسبت باند ها | ... |  | دامنه بین چالگی | Iqr | تحرک هجورت | hmob
 | چولگی | Kurt_psd |  | Ta_b |  | چولگی | Kurt | انرژی | E
 | کشیدگی | Skew_psd |  | Ta_ab | آنتروپی‌ها | آنتروپی شانون | shEnt | آنتروپی تقریبی | App_entropy
 | فعالیت هجورت | Hact_psd |  | Gb_da |  | آنتروپی رنی | Renyi | آنتروپی نمونه | Samp_entropy
 | پیچیدگی هجورت | Hcomp_psd | آلفا | Alpha |  | آنتروپی طیفی | Spec_entropy | آنتروپی حبابی | bubbleEnt
 | تحرک هجورت | Hmob_psd | بتا | Beta |  | آنتروپی فازی | FuzzEnt | آنتروپی دیفرانسیلی | diffEnt
 | دلتا | Delta | گاما | Gamma |  | آنتروپی جایگشت | Perm_entropy |  | 
 | تتا | Theta | سیگما | Sigma | غیرخطی | تجزیه و تحلیل نوسانات بدون روند | Dfa | بعد فرکتال کاتز | Katz
غیرخطی | پیچیدگی لمپل-زیو | Lziv | بعد فرکتال هیگوچی | Higuchi | غیرخطی | بعد فراکتال پتروسین | Petrosian | ضرایب هرست | Hurt_Xi
گروه | نام ویژگی | مخفف |  |  | گروه | نام ویژگی | مخفف | نام ویژگی | مخفف
حوزه فرکانس | میانگین | Mean_psd | آلفا | Alpha | حوزه زمان | میانگین | Mean | کشیدگی | Skew
 | میانه | Median_psd | بتا | Beta |  | میانه | Median | نرخ عبور از صفر | Nzc
 | واریانس | Var_psd | گاما | Gamma |  | واریانس | Var | فعالیت هجورت | Hact
 | انحراف معیار | Std_psd | سیگما | Sigma |  | انحراف معیار | Std | پیچیدگی هجورت | Hcomp
 | دامنه بین چالگی | Iqr_psd | ۳۶ نسبت باند ها | ... |  | دامنه بین چالگی | Iqr | تحرک هجورت | hmob
 | چولگی | Kurt_psd |  | Ta_b |  | چولگی | Kurt | انرژی | E
 | کشیدگی | Skew_psd |  | Ta_ab | آنتروپی‌ها | آنتروپی شانون | shEnt | آنتروپی تقریبی | App_entropy
 | فعالیت هجورت | Hact_psd |  | Gb_da |  | آنتروپی رنی | Renyi | آنتروپی نمونه | Samp_entropy
 | پیچیدگی هجورت | Hcomp_psd | آلفا | Alpha |  | آنتروپی طیفی | Spec_entropy | آنتروپی حبابی | bubbleEnt
 | تحرک هجورت | Hmob_psd | بتا | Beta |  | آنتروپی فازی | FuzzEnt | آنتروپی دیفرانسیلی | diffEnt
 | دلتا | Delta | گاما | Gamma |  | آنتروپی جایگشت | Perm_entropy |  | 
 | تتا | Theta | سیگما | Sigma | غیرخطی | تجزیه و تحلیل نوسانات بدون روند | Dfa | بعد فرکتال کاتز | Katz
غیرخطی | پیچیدگی لمپل-زیو | Lziv | بعد فرکتال هیگوچی | Higuchi | غیرخطی | بعد فراکتال پتروسین | Petrosian | ضرایب هرست | Hurt_Xi
مراحل پردازش
19/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
استخراج 73 ویژگی

## Slide 21
مراحل ‌پردازش
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
بررسی برخی خصوصیات آماری ویژگی‌های به‌دست‌آمده
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس ANOVA
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری خی2
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان SVM
شکل 1و2- مرتب‌سازی ویژگی‌ها براساس امتیاز آزمون ANOVA.
شکل 2- ماشین بردار پشتیبان (SVM).
20/30
شکل 1و2- مرتب‌سازی ویژگی‌ها براساس امتیاز آزمون خی2.
Notes: طریقة کار SVM به این صورت است که برای هر برچسب ابتدا بردارهای پشتیبان را می‌یابد. بردار پشتیبان از داده‌هایی می‌گذرد که بیشترین حاشیه را ایجاد می‌کنند. سپس با استفاده از این بردارهای پشتیبان ابرصفحة جداکنندة گروه‌ها را با میانگین‌گیری از بردارهای موجود مشخص می‌کند که این ابرصفحه بالاترین قدرت تفکیک (بیشترین دقت) را دارد.
در ماشین‌های بردار پشتیبان، سعی می‌شود که یک مدل خطی بر داده‌ها برازش شود که بیشترین حاشیه را داشته باشد. در اینجا حاشیه فاصله نزدیک‌ترین نقطه داده‌های ویژگی آموزش به خط جداکننده است (شکل ‏4 – 12).

## Slide 22
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
استخراج ویژگی
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
21/30

## Slide 23
بررسی برخی خصوصیات آماری ویژگی‌های به‌دست‌آمده
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس F (ANOVA F-test)
  انتخاب ویژگی بر اساس آزمون آماری خی2
22/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
مرتب سازی بر اساس میانه‌ها امتیاز
مرتب سازی بر اساس میانه‌ها امتیاز

## Slide 24
بررسی برخی خصوصیات آماری ویژگی‌های به‌دست‌آمده
  رتبه‌بندی ۷۳ ویژگی مورد مطالعه بر اساس میانگین رتبه‌ها در میان دو آزمون آماری ‌ANOVA و خی۲
23/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
= ( و ) میانگین

## Slide 25
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان SVM
  یافتن بهترین پارامترهای مدل ماشین بردار پشتیبان
24/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
شکل 1- بلوک دیاگرام مراحل طبقه‌بندی خواب بخش قرمز رنگ نشان‌دهنده طبقه‌بند است.
نوع کرنل: RBF (غیرخطی)
ضریب جریمه C
تعداد ویژگی برتر مورد استفاده
SVM

## Slide 26
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان SVM
  یافتن بهترین ضریب جریمه
  یافتن بهترین تعداد ویژگی‌های برتر مورد استفاده
25/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
شکل 1- نمودار دقت طبقه‌بند بر اساس مقادیر مختلف پارامتر C.
شکل 2- مقادیر صحت، یادآوری و امتیاز F1 برای هر کلاس برحسب تعداد ویژگی‌های منتخب استفاده شده در یادگیری مدل
شکل 3- مقادیر جمع صحت، یادآوری و امتیازF1 مراحل مختلف خواب به ازای تعداد ویژگی‌های متفاوت
Notes: با افزایش این پارامتر میزان رگولاسیون و جریمه کمتر می‌شود و وابستگی مدل به دادگان آموزش کاهش می‌یابد.

## Slide 27
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان SVM
  عملکرد مدل آموزش داده شده با 60 و 35 ویژگی
26/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
 | تعداد پشتیبان‌ها | امتیاز F1 | یادآوری | صحت
بیداری | ۱۹۰ | 82/0 | 88/0 | 78/0
N1 | ۳۲۲ | 54/0 | 54/0 | 54/0
N2 | ۲۴۷۰ | 86/0 | 78/0 | 95/0
N3 | ۷۱۹ | 81/0 | 95/0 | 71/0
REM | ۱۰۱۳ | 86/0 | 94/0 | 79/0
دقت: 83/0 |  |  |  | 
میانگین بزرگ | ۴۷۱۴ | 78/0 | 82/0 | 76/0
میانگین وزن‌دار | ۴۷۱۴ | 83/0 | 83/0 | 85/0
 | تعداد پشتیبان‌ها | امتیاز F1 | یادآوری | صحت
بیداری | ۱۷۷ | 58/0 | 64/0 | 53/0
N1 | ۲۸۴ | 3/0 | 3/0 | 29/0
N2 | ۲۴۱۹ | 82/0 | 75/0 | 92/0
N3 | ۷۳۱ | 74/0 | 83/0 | 67/0
REM | ۸۸۰ | 81/0 | 91/0 | 72/0
دقت: 76/0 |  |  |  | 
میانگین بزرگ | ۴۴۹۱ | 65/0 | 69/0 | 63/0
میانگین وزن‌دار | ۴۴۹۱ | 76/0 | 76/0 | 79/0
جدول 1 - مقادیر صحت، یادآوری و امتیاز F1 برای مدل SVM با پارامترهای کرنل RBF، و ۶۰ ویژگی برتر
جدول 2 - مقادیر صحت، یادآوری و امتیاز F1 برای مدل SVM با پارامترهای کرنل RBF، و 35 ویژگی برتر

## Slide 28
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان SVM
  عملکرد مدل آموزش داده شده با 60 و 35 ویژگی
27/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
نتایج پردازش و طبقه‌بندی

## Slide 29
28/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
جمع‌بندی
پیاده‌سازی نرم‌افزار
پیش‌پردازش
اعمال فیلتر روی سیگنال
دوره‌بندی زمانی
حذف ایپاک‌های بد
پردازش
استخراج 73 ویژگی
انتخاب ویژگی‌های برتر بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس
انتخاب ویژگی‌های برتر بر اساس آزمون آماری خی2
نتیجه نهایی
افزایش دادگان
طبقه‌بندی با ماشین بردار پشتیبان
داده‌گیری
مرحله بندی دادگان توسط متخصص خواب
تعیین بهترین تعداد ویژگی برتر برای طبقه‌بندی

## Slide 30
29/30
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
جمع‌بندی
نتیجه‌ی نهایی
نسبت توان باند فرکانسی آلفا به بتا (۱)، توان باند سیگما به بتا (۲)، توان باند آلفا به گاما (۳)، توان باند سیگما به گاما (۴)، ضریب توان لیاپانو (۵) و دامنه بین چارگی (۶) به ترتیب دارای بیشترین بیان‌کنندگی آماری با برچسب‌ها هستند
بهترین پارامترهای یادگیری شامل تعداد ویژگی برتر و ضریب جریمه به ترتیب مقادیر ۶۰ یا ۳۵ ویژگی و ضریب جریمه ۱۰ می‌باشد.
طبقه‌بندی با ۶۰ ویژگی برتر (دقت ۸۳ درصد) دارای دقت بیشتر ۹ درصد نسبت به طبقه‌بندی با ۳۵ ویژگی برتر (دقت ۷۶ درصد) است.
استفاده از مدل آموزش‌دیدة نهایی برای طبقه‌بندی برخط دادگان خواب
پایش طولانی‌مدت و برخط خواب

## Slide 31
افق‌های پیش‌رو
استفاده از روش‌های افزایش دادگان مبتنی بر شبکه ‌های متخاصم مولد (GAN)
جلوگیری از انتشار خطا توسط الگوریتم برش و جابه‌جایی
تولید دادگان EEG با تنوع بیشتر
استفاده از پیش‌فرض‌های زیستی در مدل‌های ریاضیاتی و آماری یادگیری ماشین
مقدمه
اهداف و ضرورت پژوهش
مروری بر ادبیات گذشته
دادگان تجربی
روش پیش‌پردازش
نتایج پردازش و طبقه‌بندی
جمع‌بندی
افق‌های پیش‌رو
مراحل پردازش
نتایج پیش‌پردازش
پیاده‌سازی نرم‌افزار
افزایش دقت طبقه‌بند
هماهنگی تصمیم‌های طبقه‌بند با فرآیندهای زیستی تولیدکننده‌ی دادگان
استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین مبتنی بر سری‌های زمانی مانند LSTM و RNN
یادگیری پویایی زمانی سیگنال‌های EEG
30/30

## Slide 32
باتشکر
پرسش؟
تصویر: شهر لنت (Lent) هلند